### 基础信息

| 单位名称 | 漾濞县鑫源实业发展有限公司 |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 91532922568842518K | 法定代表人 | 李杰锋 |
| 生产地址 | 云南省大理白族自治州漾濞彝族自治县龙潭乡清河 | 生产周期 | 间断 |
| 所属行业 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业（精炼石油产品制造） | 联系电话 | 15125171300 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 漾濞县鑫源实业发展有限公司成立于2011年3月，由自然人投资控股，注册资金4000万元。漾濞县鑫源实业发展有限公司是一家以回收汽车修理厂废弃油料及其他工业生产所产生的废弃油料为原料，经提炼加工生产出为城市供热、餐厅炉灶及工业锅炉使用的民用燃油的专业厂家。项目建设年产20000吨民用燃油项目，主要产品为民用燃油。经营范围：废矿物油收集、综合利用；民用燃油、润滑油、基础油加工和销售。厂址位于云南省大理白族自治州漾濞彝族自治县龙潭乡清河。 |
| 主要产品 | 生产规模 |
| 民用燃油 | 20000吨/年 |

### 排污信息

| 大气污染物（有组织排放）（2017年4季度，生产76天） |
| --- |
| 排放口数量 | 1 |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 监测方式 | 监测时间 | 排放总量（t/季） | 核定的排放总量（t/a） | 执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/m3） | 是否超标 |
| 加热炉废气烟囱（FQ01） | 厂区 | 经水膜除尘器除尘脱硫 | 烟尘 | 142.7 | 1.106 | 手工 | 2017年11月20日 | 2.02 | / | 200 | 否 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 180.7 | 1.401 | 手工 |  | 2.56 | 9.45 | 240 | 否 |
|  |  |  | SO2 | 747.9 | 5.8 | 手工 |  | 10.58 | 11.52 | 850 | 否 |
| 大气污染物（无组织）（2017年第四季度，生产76天） |
| 排放口数量 |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度（mg/m3） | 监测方式 | 监测时间 | 排放总量（t/a） | 核定的排放总量（t/a） | 执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/m3） | 是否超标 |
| 厂界 | / | 直接排放 | 非甲烷总烃 | 0.57 | 手工 | 2017年11月20日 | / | / | 120 | 否 |

| 水污染物 |
| --- |
| 排放口数量 |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放 浓度（mg/L） | 监测方式 | 监测时间 | 排放总量（kg） | 核定的排放总量（kg） | 执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/L） | 是否超标 |
| 厂界 | / | 回用，不外排 | BOD |  | 手工 |  |  |  | ≤20 | 否 |
|  |  |  | 氨氮 |  | 手工 |  |  |  | ≤20 | 否 |

| 废弃物（2017年第四季度，生产76天） |
| --- |
| 废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量（t） | 处置去向 |
| 过滤残渣 | 是 | 回收利用 | 9.58 | 送加热炉，作为燃料 |
| 蒸馏残渣 | 是 | 回收利用 | 28.34 | 送加热炉，作为燃料 |
| 脱色废渣 | 是 | 回收利用 | 15 | 送加热炉，作为燃料 |
| 炉渣及除尘器脱硫渣 | 否 | 外售 | 30.09 | 鑫鑫空心砖厂 |
| 生活垃圾 | 否 | 外运 | 2.28 | 当地环卫部门 |
| 污水处理站污泥 | 否 | 外运 | 0.025 | 当地环卫部门 |

| 噪声（周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开，其他单位自愿公开） |
| --- |
| 厂界位置 | 噪声值（dB） | 执行的厂界噪声排放标准限值（dB） | 超标情况 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 东 | 51.9 | 44.3 | 65 | 55 | 达标 |
| 南 | 50.8 | 42.5 | 65 | 55 | 达标 |
| 西 | 50.2 | 45.2 | 65 | 55 | 达标 |
| 北 | 51.4 | 42.2 | 65 | 55 | 达标 |

### 防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类型 | 防治污染设施名称 | 投入时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 一体化污水处理站 | 2017年5月16日 | 20m3/d | 正常 | 漾濞县鑫源实业发展有限公司 |
|  | 隔油池 | 2017年5月16日 | 300m3 | 正常 |  |
|  | 初期雨水收集池 | 2017年5月16日 | 750m3 | 正常 |  |
|  | 事故消防池 | 2017年5月16日 | 750m3 | 正常 |  |
|  | 消防水池 | 2017年5月16日 | 750m3 | 正常 |  |
| 大气污染物 | 水膜脱硫除尘器 | 2017年5月16日 | 10000m3/h | 正常 |  |
| 固体废物 | 危废库房 | 2017年5月16日 | 168m3 | 正常 |  |
|  | 煤渣池 | 2017年5月16日 | 360m3 | 正常 |  |
| 噪声 | 防震垫、基础固定 | 2017年5月16日 |  | 正常 |  |

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漾濞县鑫源实业发展有限公司年产20000吨民用燃油生产项目环境影响报告书 | 漾濞县鑫源实业发展有限公司 | 2015年6月9日 | 云环审[2015]99号 | 云南省环境监测中心 | 2016年12月7日 | 云环验[2016]53号 |
| 其他环境保护行政许可情况 | 排污许可证编号：532922100001819C00004Y 发证机关：漾濞彝族自治县环境保护局 有效期限：2014年1月1日至2015年12月31日 |

### 突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |
| --- |
| 备案部门 | 漾濞彝族自治县环境保护局 | 备案时间 | 2016年7月14日 |
| 备案表 |  |

### 环境自行监测方案

无