危险废物管理计划

制定单位（盖章）：    漾濞县鑫源实业发展有限公司

制定日期：             2017  年   12  月 31 日

计划期限：     2018 年 1月 1日 至  2018年 12 月 31日

# 一、基本信息

| 单位名称 | 漾濞县鑫源实业发展有限公司 |
| --- | --- |
| 单位注册地址 | 大理州漾濞县龙潭乡清河村 | 邮编 | 672500 |
| 生产设施地址 | 大理州漾濞县龙潭乡清河村 |
| 法定代表人 | 李杰锋 | 行业类别与代码 | 2511石油加工、炼焦和核燃料加工 |
| 总投资 | 5000万元 | 总产值 | 8000万元 |
| 占地面积 | 24亩 | 职工人数 | 30 |
| 环保部门负责人 | 邹云 | 联系人 | 沈春林 |
| 联系电话 | 18908721683 | 传真电话 | 0872-2129277 |
| 电子信箱 |  |
| 单位网址 |  |
| 管理部门及人员 | 管理部门 | 部门负责人 | 废物管理负责人 | 废物污染防治设施技术负责人及文化程度 |
|  | 总经理 | 李杰锋 | 李杰锋 | 李杰锋 |  |
|  | 副总经理 | 邹云 | 邹云 | 邹云 |  |
|  | 安全环保部 | 周勇 | 周勇 | 周勇 |  |
|  | 车间 | 李光华 | 李光华 | 李光华 |  |
| 规章制度 | 管理制度 | 岗位责任 制度 | 安全操作 规程 | 管理台帐 | 培训制度 | 意外事故的防范 措施和应急预案 |
|  | 有√ 无□ | 有√ 无□ | 有√ 无□ | 有√ 无□ | 有√ 无□ | 有√ 无□ |
| 管理组织图 |  |

- 产品生产情况

| 原辅材料及消耗量 | 序号 | 原辅材料名称 | 上年度消耗量（吨/年） | 序号 | 原辅材料名称 | 本年度计划消耗量（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 废矿物油 | 20000 | 1 | 废矿物油 | 20000 |
|  | 2 | 燃煤 | 2000 | 2 | 燃煤 | 2000 |
|  | 3 | 沸石 | 30 | 3 | 沸石 | 30 |
|  | 4 | 脱色除味剂 | 40 | 4 | 脱色除味剂 | 40 |
| 生产设备及数量 | 序号 | 设备名称 | 上年度数量（台） | 序号 | 设备名称 | 本年度数量（台） |
|  | 1 | 反应釜 | 24 | 1 | 反应釜 | 24 |
|  | 2 | 冷却水器、池 | 24 | 2 | 冷却水器、池 | 24 |
|  | 3 | 精制罐 | 8 | 3 | 精制罐 | 8 |
|  | 4 | 分离装置 | 24 | 4 | 分离装置 | 24 |
|  | 5 | 过渡罐 | 3 | 5 | 过渡罐 | 3 |
|  | 6 | 产品储存罐 | 2 | 6 | 产品储存罐 | 2 |
|  | 7 | 水膜脱硫除尘装置 | 1 | 7 | 水膜脱硫除尘装置 | 1 |
| 产品及产量 | 序号 | 产品名称 | 上年度产量（t/a） | 序号 | 产品名称 | 本年度计划产量（t/a） |
|  | 1 | 民用燃油 | 15000 | 1 | 民用燃油 | 15000 |
| 生产工艺流程图及工艺说明 | 工艺说明： 原料废矿物油入厂卸车后，经初级过滤，泵入原料大罐。用泵将原料油送到预热器混合器，加入催化裂解剂，混合均匀后泵入反应釜，点燃釜下的加热炉；初期用煤做燃料，加热到一定温度反应后产生的不凝可燃气体输到加热炉中作为燃料，节约用煤量。反应釜内温度在80-180℃左右，废油中的水份、低沸点组分先蒸发出来，随着温度的上升，在280-350℃温度条件下和催化剂的作用下，原料废机油大部分被裂解成柴油组分，形成油蒸汽经反应釜上部的气室过滤层后进入到油气冷却器，冷凝成液态后，进入油气分离罐，油从中部自流排到地下过渡罐中，不凝可燃气体通到加热炉中燃烧，废油中不能被蒸馏出来的重组分（即废油渣）沉积在反应釜底部，形成废油渣，反应结束后定期清理出来，作为加热炉的燃料使用。 过渡罐中的油经过油水分离器分离，上部的半成品油经过三级过滤装置、脱色罐脱色、除味后进入储油罐，即为成品。过滤装置产生的沉淀油返回方应釜，和原料油一起再进行反应；下部废水为含油废水，油类含量较高，收集后送入加热炉燃烧处理。 |

# 三、危险废物产生概况

| 序号 | 废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 有害物质名称 | 物理性状 | 危险特性 | 本年度计划产生量（吨） | 上年度实际产生量（吨） | 来源及产生工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤渣 |  | HW-08 | 多环芳烃（PAHs）、烯烃、苯系物、酚类等 | 固态 | T | 10.25 | 9.4 | 过滤工序 |
| 2 | 蒸馏渣 |  | HW-08 | 多环芳烃（PAHs）、烯烃、苯系物、酚类等 | 固态 | T | 60.2 | 55.19 | 反应釜 |
| 3 | 脱色渣 |  | HW-08 | 多环芳烃（PAHs）、烯烃、苯系物、酚类等 | 固态 | T | 10.25 | 9.4 | 脱色工序 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 80.7 | 73.99 |  |

四、危险废物减量化计划和措施

| 减少危险废物产生量的计划 | 序号 | 危险废物名称 | 本年度计划产生量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 过滤渣 | 24 |  |
|  | 2 | 蒸馏渣 | 1175 |  |
|  | 3 | 脱色渣 | 60 |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |
|  | 11 | 合计 | 1259 |  |
| 减少危险废物危害性的计划 | 1.做好设备维护工作，合理计划检修维护周期，保证设备连续稳定运行； 2.加强危险废物暂存点的管理维护，严禁危险废物乱堆乱放； 3.产生的危险废物运往暂存间时，应对运输工具进行管理，严禁沿途洒落； 3.产生的危险废物应及时进行燃烧处理； 4. 对编制的危险废物事故应急预案进行实地演练工作，增加员工对危险废物事故救援能力 5. 对产生的危险废物进行台账管理，每天要求专人进行记录； 6.要求员工进入厂区前佩戴劳动防护用具。 7. 做好危险废物暂存间的防渗、防漏、防火等措施。 8.做好危险废物的识别工作。 9.对原料贮存罐进行管理。 |
| 减少危险废物产生量和危害性的措施 | 1.加强危险废物管理； 2.做好危险废物的识别工作； 3.加强危险废物储存场所的防渗、防漏、防火工作； 4.对危险废物进行专人管理； 5.加强生产设备的维护运营，防止危险废物外漏； 6.对编制的危险废物事故应急预案进行实地演练工作，增加员工对危险废物事故救援能力 7.定期对原料贮存罐进行巡视、管理，防止原料罐泄漏，若发现泄漏，立即进行停用，且进行维修。 8. 要求所有员工佩戴劳动防护用具。 |

五、危险废物转移情况

| 贮存措施 | 1.贮存是否符合《危险废物贮存污染控制标准》有关要求：是√否□ 2.是否按危险废物特性分类收集、贮存：是√否□ 3.是否混合贮存未经安全性处置且性质不相容的危险废物：是□否√ 4.是否将危险废物混入非危险废物中贮存：是□否√ 5.是否通过建设项目环境影响评价审批及竣工环境保护验收：是√否□ |
| --- | --- |
|  | 危险废物贮存设施现状 |
|  | 设施名称 | 数量 | 类型 | 规模 | 贮存能力 |
|  | 原料（废矿物油）储存罐 | 1 | 钢罐 | 1000m³ | 1000t |
|  | 危险废物暂存间 | 1 | 储物间 | 56㎡ | 168吨 |
|  | 贮存危险废物情况 |
|  | 名称 | 类别 | 拟存数量（吨） | 上年度贮存量（吨） | 截止上年度年底累计贮存量（吨） | 贮存原因 |
|  | 废矿物油 | HW08 | 1000 | 500 | 500 | 生产储备 |
|  | 过滤渣 | HW08 |  | 9.4 | 0 | 经暂存后进入加热炉中作为燃料使用 |
|  | 蒸馏渣 | HW08 |  | 55.19 | 0.63 | 经暂存后进入加热炉中作为燃料使用 |
|  | 脱色渣 | HW08 |  | 9.4 | 0 | 经暂存后进入加热炉中作为燃料使用 |
|  | 贮存过程中采取的污染防治和事故预防措施 |
|  | （一）贮存过程中污染防治措施： 1.储罐区设置在生产区下方，距生产区大于100m，在罐区周边增设安全围堰，设事故应急池（容积为1000m³）。 2.不同品种危险废物分别存放在不同容器中，不得混合。 3.危险废物贮存间外贴有“危险废物”字样标识。 4.固体危险废物：暂存作为加热炉燃料。 5.各工艺产生的危险废物进行分类收集，运至危废暂存间暂存，作为加热炉燃料。 6.在贮存间做好防渗、防漏措施。 （二）危险废物事故防范及应急预案 1.原料基本情况：本项目为废矿物油再生利用项目，废矿物油中含有多环芳烃（PAHs）、烯烃、苯系物、酚类等有害物质，需按危险废物的处置方式处理。 过滤渣基本情况：过滤渣是原料废矿物油从运输车上卸至卸油区内进行预处理，通过卸油池进行第一次过滤，除去较大杂质，第二次过滤将未过滤完的细小杂质分离。过滤渣中含有多环芳烃（PAHs）、烯烃、苯系物、酚类等有害物质，需按危险废物的处置方式处理。 2.可能出现的环境污染事故隐患 2.1 原料储存罐发生泄漏，废矿物油渗漏到厂区外，对周边水环境及土壤造成污染。 2.2危险废物暂存间渗漏：废矿物油经渗漏到厂区外，对周边水环境及土壤造成污染。 2.3废矿物油搬运、转移中泄漏进入土壤会污染土壤环境。 3.处理措施 3.1 原料储存罐及危废暂存间有专人巡回检查，一旦发现渗漏，立即进行暂存间清场处理，做好防渗、防漏措施后，再投入使用。 3.2 危险废物由专人进行管理，做好相关危废台账记录，对每天产生的危险废物进行统计、去向的管理。 3.3 由生产运行部负责危险废物的全过程管理，一旦出现隐患，立即通知安全环保室按照《突发环境事件应急预案》启动应急方案。 3.4一旦废矿物油出现泄漏进入污水、雨水管道，立即将综合水池的废水或初期雨水收集池的废水打至事故应急池中进行处理，产生的废水用于水膜脱硫除尘器系统；并立即安排人员进行清理管道。 |
| 运输措施 | 1.运输过程中是否遵守危险货物运输管理的规定：是√否□ 2.是否按危险废物特性分类运输：是√否□ 3.是否委托运输：是√否□ 4.单位名称： 昆明志鑫经贸有限公司 运输资质：滇交运管许可 盘龙 字530103002253号 |
|  | 运输过程中采取的污染防治措施（如自行运输危险废物的，还应包括工具种类、载重量、使用年限等） 1.加强运输车辆的管理，严禁司机随意倾倒。 2.要求运输车辆运输途中盖好篷布。 3.严禁运输车辆超高超载装运。 4.若途中翻车出现散落，立即启动《突发环境事件应急预案》。 5.要求运输司机必须持证。 |

- 危险废物自行利用/处置措施

| 设施名称 | 废矿物油利用设施 | 设施类型 （利用处置方式） | 综合利用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设施地址 | 漾濞县龙潭乡清河村 | 总投资（万元） | 7133.43 |
| 设计能力 | 年处置废机油23500吨 | 设计使用年限 | 10年 |
| 投入运行时间 | 2016年11月 | 运行费用 | 1000万元 |
| 主要设备及数量 | 废矿物油利用设施1套 |
| 危险废物利用处置效果 | 达到设计要求 |
| 是否定期监测污染物排放情况 | 是√ 否□ | 污染物排放达标情况 | 达标√ 不达标□ |
| 危险废物自行利用处置情况 | 序号 | 自行利用处置废物名称 | 本年度计划利用处置量（吨） | 上年度实际利用处置量（吨） |
|  | 1 | 过滤渣 | 10.25 | 9.4 |
|  | 2 | 蒸馏渣 | 60.2 | 55.19 |
|  | 3 | 脱色渣 | 10.25 | 9.4 |
| 危险废物 自行利用 处置工艺 流程图及 工艺说明 | 暂存后进入生产工艺加热炉中燃烧 |
| 二次环境 污染控制 和事故预 防措施 | 过滤渣、蒸馏渣及脱色渣均进入生产工艺加热炉中燃烧，作为燃料使用。 |

七、危险废物委托利用/处置措施

| 序号 | 危险废物委托利用处置单位名称 | 许可证编号 | 危险废物的名称 | 利用处置方式 | 本年度计划委托利用处置数量（吨） | 上年度实际委托利用处置数量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

八、环境监测情况

| 危险废物利用/处置设施运行过程相关参数的监测 | 利用处置设施运行参数监测情况： 正常监测 |
| --- | --- |
|  | 污染物监测指标及频次 按环评监测计划的要求，本项目废气每年监测两次，噪声每年监测一次，监测因子有：烟尘、SO2、NOx、非甲烷总烃。 |
|  | 自行监测情况 正常监测 |
|  | 委托监测情况 按环评要求进行委托监测 |

九、上年度管理计划回顾

| 检查、监测和公开 | 上年度各级环保部门检查、环境监测、信息公开情况（包括检查时间、存在问题、下一步措施；环境监测达标情况和原因分析；信息公开内容） （一）环保部门检查： （1）2017年4月1日，漾濞县环境监察大队检查，相关要求：1、待办理完成《危险废物经营许可证》方能从事该行业生产、经营等活动；2、设置专人负责环保工作，提高环境保护法律法规意识，完善环保设施运行管理台账，严格按规程运行环保设施并定期维护保养，确保环保设施稳定运行；3、严格按照国家危险废物管理的有关规定，加强对危险废物的收集管理，建立规范的管理台账，其处理处置必须严格按照危险废物管理要求执行；4、加强环境风险防范工作，落实突发环境事件应急预案，完善环境管理制度。下一步措施：我公司已于2017年5月份取得《危险废物经营许可证》，7月设置专人负责环保工作，建立规范的管理台账，4月20日编制完成突发环境事件应急预案并进行备案。 （2）2017年7月12日，漾濞县环境监察大队检查，相关要求：1、继续做好危险废物登记台账，做到专人负责，其处理处置必须严格按照危险废物要求执行；2、加强雨季环境安全防范工作，落实突发环境事故应急预案，完善环境管理安全制度；3、提高环境保护法律法规意识，完善环保设施运行管理，严格按规程运行环保设施并定期维护保养，确保环保设施稳定运行。下一步措施：我公司已按以上建议严格执行。 （3）2017年7月27日，漾濞县环境监察大队检查，相关要求：1、定期对生产区产污各环节管理控制，尽量减少无组织废气的产生；2、严格落实雨污分流制，严禁含油废水排入外环境；3、认真对照国家《危险废物管理办法》及《危险废物转移联单管理办法》抓好落实；加强日常环境安全管理，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生。下一步措施：我公司已按以上要求严格执行。 （4）2017年8月28日，漾濞县环境监察大队检查，相关要求：1、严格落实企业环境保护主体责任，定期对生产区各产污环节管理控制，确保各项污染物稳定达标排放；2、严格落实雨污分流制，严禁含油废水排入外环境；3、认真对照国家《危险废物管理办法》及《危险废物转移联单管理办法》做好各项危险废物的管理；4、炉渣需按要求堆放至危废贮存间，不得随意堆放；5、加强日常环境安全管理，定期开展企业自查并记录，杜绝生产过程中“跑、冒、滴、漏”情况的发生；6、危废转移过程中必须严格执行。“五联单”制。下一步措施：我公司已按以上要求严格执行。 （二）环境监测达标情况和原因分析 我公司按环评监测计划的要求，本项目废气每年监测两次，噪声每年监测一次，监测因子有：烟尘、SO2、NOx、非甲烷总烃，监测指标均达标。 信息公开内容 我公司已按《企业事业单位环境信息公开办法》内容进行编制： 基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 防治污染设施的建设和运行情况； （4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； （5）突发环境事件应急预案； （6）其他应当公开的环境信息。 注：2018年待环境自行监测方案报备后将其自行监测方案一并公开。 |
| --- | --- |
| 危险废物比较分析 | 上年度实际产生的危险废物的种类、数量、转移、贮存、利用处置情况，并于上年计度管理计划对比分析 1.上一年度我公司主要产生的危险废物为过滤渣、蒸馏渣、脱色渣，产生量分别为9.4吨、55.19吨、9.4吨；过滤渣处理量为9.4吨、蒸馏渣处理量为55.19吨、脱色渣处理量为9.4吨。截止上年度，过滤渣贮存量为0吨，蒸馏渣贮存量为0.63吨，脱色渣贮存量为0吨。均进行暂存，投入加热炉中燃烧，作为燃料。 2.与上年度管理计划的种类不变；产生的数量、转移量、贮存量与计划基本一致；处置方式一致 |
| 管理制度执行情况 | 危险废物经营许可证制度 是否将危险废物委托给有资质单位收集、贮存、利用、处置：是 □否□ 是否与有资质单位签订危险废物利用处置合同/协议：是□ 否□ 是否对危险废物许可证进行审查确认：是 □否□ 备注：填埋过程已被豁免 |
|  | 危险废物建立台账登记制度 是否按照国家规定建立危险废物台账：是√ 否□ |
|  | 危险废物转移审批制度 转移危险废物是否经过环保部门批准：是√ 否□ |
|  | 危险废物转移联单制度 是否按照规定填写危险废物转移联单：是 √否□ |
|  | 危险废物识别标志制度 危险废物收集、贮存、处置设施场所是否设置危险废物识别标志：是√ 否□ 危险废物的容器和包装物是否设置危险废物标签：是√ 否□ |
|  | 建设项目固废污染防治设施环境影响评价及验收制度 危险废物收集、贮存、处置等污染防治设施是否通过环评审批：是√ 否□ 上述危险废物相关污染防治设施是否与主体工程同时通过环保验收：是√ 否□ |