### 排污信息

项目制酸废气排污信息

| 排放口名称 | 尾吸烟囱 |
| --- | --- |
| 废气排放量（m3/h） | 50000 |
| 执行标准分类 | GB26132-2010《硫酸工业污染物排放标准》 |
| 排放时间（h/a） | 7680 |
| 治理措施 | 除尘、尾吸 |
| 车间工段名称 | 尾气吸收 |
| 排气筒高度（m） | 60 |
| 污染物种类 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 单位基准排气量（m3/t） | 允许排放浓度（mg/m3） | 允许单位基准排气量（m3/t） | 达标 情况 |
| SO2 | 72 | 3.6 | 1920 | 400 | 2800 | 达标 |
| 硫酸雾 | 12.25 | 0.6125 |  | 30 |  | 达标 |

项目污水污水信息

生产污水主要来自净化工段及尾气回收工段，排放污水量为12m3/h。

①净化工段排出污水量为10m3/h

②冲洗地坪水及其他污水量为2m3/h

（2）生产污水处理装置规模

污水站装置设计规模按50 m3/h设计。

（3）生产污水处理方案及流程见下图示意：

石灰乳液                     絮凝剂PAM

污水→调节池→一级中和槽→一级熟化槽→一级混合槽→一级沉淀池

絮凝剂PAM, 铁盐                 酸

二级中和槽→二级熟化槽→二级混合槽→二级沉淀池→PH反调节池→回用

污泥浓缩池

污泥脱水

泥饼外运

项目噪声信息

本工程产生噪声主要来自风机、水泵、空压机等机械设备，噪声值一般在95～105dB(A)之间。建设方对其采用了减振、消声、隔声等措施，经采取消声降噪措施后，各噪声源噪声强度可降低15～25dB（A）。

主要噪声源及控制措施表

| 序号 | 噪声源名称 | 运行 台数 | 噪声级 dB(A) | 工作 状况 | 减噪措施 | 减噪后噪声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反击式破碎机 | 1 | 95－100 | 连续 | 减振、厂房隔声 | 75 |
| 2 | 沸腾炉鼓风机 | 2 | 95－100 | 连续 | 减振、鼓风机房隔声 | 88 |
| 3 | SO2鼓风机 |  | 100 | 连续 | 减振、鼓风机房隔声 | 90 |
| 4 | 余热锅炉排气管 | 1 | 105 | 间断 | 消声器 | 80 |
| 5 | 热电站汽轮发电机 | 1 | 90-110 | 连续 | 减振、厂房隔声 | 90 |

### 防治污染设施的建设和运行情况

大气污染源正常排放一览表

| 名称 | 气量 （m3/h） | 颗粒物 | SO2 | 硫酸雾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度mg/m3 | 排放速率 （kg/h） | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 排放速率 （kg/h） | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 排放速率 （kg/h） | 排放量t/a |
| 制酸尾气 | 50000 | -- | -- | -- | 72 | 3.6 | 27.648 | 12.25 | 0.6125 | 4.704 |
| 原料破碎尾气 | 20000 | 30 | 0.6 | 4.608 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 有组织排放合计 | 70000 | -- |  | 4.608 | -- |  | 27.648 | -- | -- | 4.704 |
| 无组织排放 | -- |  | 0.46 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |

废水产生及控制

| 废水工段 | 废水量 | 废水类型 | 主要污染物 | 治理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 净化工段、尾吸工段 | 10m3/h， 7.68万m3/a | 酸性废水 | 硫酸、亚硫酸、重金属 | 自建生产废水处理站采用中和沉淀工艺对产生废水处理进行处理，处理后回用，不外排 |
| 地坪冲洗水 | 2m3/h， 1.536万m3/a | 含酸废水 | 酸性、重金属、悬浮物 |  |
| 初期雨水 | 1233L/s，收集前,5分钟，369.95m3/次 | 含酸废水 | 酸性、重金属、悬浮物 |  |
| 循环水、脱盐水 | 19.26 m3/h， 15.068万m3/a | 清净下水 | 盐类 | 直接排放 |
| 生活污水 | 19.2m3/d， 0.6144万m3/a | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 自建生活污水处理设施，旱季回用绿化，不外排；雨季排入附近沟渠最终汇入黑惠江 |

固废产生量和处置方式

| 名称 | 产生量（万t/a） | 成分 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 除尘器收尘 | 0.9216（干渣） | 硫铁矿碎末 | 返回原料工段 |
| 硫酸钙渣 | 0.2375 | 硫酸钙渣、含重金属 | 送剑川鹏发锌业有限公司渣库处置 |
| 废触媒 | 0.001t | 钒催化剂 | 生产厂家更换回收 |
| 生活垃圾 | 0.0448 | 生活垃圾 | 交环卫部门 |
| 合计 | 工业固废产生量约2375t/a；主要是含重金属的硫酸钙渣，送协议渣场处置。 生活垃圾产生量约448t/a、交环卫部门统一处置排；放量0t/a。 |

主要噪声源及控制措施表

| 序号 | 噪声源名称 | 运行 台数 | 噪声级 dB(A) | 工作 状况 | 减噪措施 | 减噪后噪声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反击式破碎机 | 1 | 95－100 | 连续 | 减振、厂房隔声 | 75 |
| 2 | 沸腾炉鼓风机 | 2 | 95－100 | 连续 | 减振、鼓风机房隔声 | 88 |
| 3 | SO2鼓风机 |  | 100 | 连续 | 减振、鼓风机房隔声 | 90 |
| 4 | 余热锅炉排气管 | 1 | 105 | 间断 | 消声器 | 80 |
| 5 | 热电站汽轮发电机 | 1 | 90-110 | 连续 | 减振、厂房隔声 | 90 |

# Text boxes

Ca(OH)2